P-POWER8  RS232口控制说明

一、串口控制指令说明

串口控制的波特率为9600，数据格式8N1。

下表中的控制指令为16进制格式。

COM口接口顺序：2TX，3RX，5GND。

| 命令名称 | 命令指令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 继电器控制指令 | 0XAF 0X73 ID PORT Logic 0X0D 0X0A | ID表示设备的ID码 PORT为0-7的数字，表示哪个继电器被控制 Logic为1继电器闭合 Logic为0继电器断开 |

二、接线示意图